WÓJT GMINY LĄDEK

Załącznik nr 1 do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

znak: OŚR.6220.6.2023 r. z dnia 11.01.2024 r.

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

pn.: „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3085P w m. Wacławów””

Planowana inwestycja polegać będzie na przebudowie i rozbudowie drogi powiatowej 
w miejscowości Wacławów, gmina Lądek, na odcinku ok. 1870 m. Projektowana inwestycja obejmuje wykonanie: nowej nawierzchni bitumicznej jezdni (jezdnia ma być poszerzona do 6,00 m), zjazdów z kostki i bitumicznych, pobocza z kruszywa/destruktu, chodnika/drogi dla pieszych i rowerów o szerokości 2,50-3,00 m (na odcinku około 
1500 m) z brukowej kostki betonowej/bitumicznej, utwardzenia zjazdów, rowów przydrożnych i ich częściowego zarurowania, elementów kanalizacji deszczowej, oznakowania poziomego, pionowego i elementów BRD. Teren planowanego przedsięwzięcia zajmuje ok. 21000 m2 (w tym projektowana jezdnia - ok. 11300 m2, chodnik / droga dla pieszych i rowerów - ok. 3000 m2, zjazdy z kostki - ok. 2400 m2, zjazdy bitumiczne - 
ok. 2500 m2, pobocze - ok. 2500 m2). Wody opadowe odprowadzane będą powierzchniowo za pomocą odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnych do rowów przydrożnych, projektowanych elementów kanalizacji deszczowej z wylotami do rowów oraz powierzchniowo na przyległy teren w granicach pasa drogowego. Przewiduje się, że odprowadzane wody mają zawierać nie więcej niż 15 mg/l węglowodorów ropopochodnych i nie więcej niż 100 mg/l zawiesiny ogólnej.

Na etapie prac wykonawczych spodziewać należy się krótkotrwałej i odwracalnej emisji hałasu do środowiska, której źródłem będzie praca urządzeń i pojazdów obsługujących budowę. Celem ograniczenia uciążliwości w tym zakresie nałożono warunek, aby prace wykonawcze w rejonie terenów podlegających ochronie akustycznej prowadzić wyłącznie 
w porze dnia, rozumianej jako przedział czasu od godziny 6:00 do godziny 22:00. W porze dnia, z uwagi na znacznie większy poziom tła akustycznego, roboty ziemne i budowlane 
nie będą odczuwalne jako uciążliwe.

Przedsięwzięcie nie będzie zlokalizowane na obszarach wodno-błotnych oraz innych obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych i obszarach objętych ochroną, w tym 
w obrębie stref ochronnych ujęć wód. Ponadto, przedsięwzięcie nie będzie zlokalizowane na obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe oraz archeologiczne ani 
o dużej gęstości zaludnienia. Nie przewiduje się ponadto przekroczenia standardów jakości środowiska na przedmiotowym obszarze w związku z realizacją przedsięwzięcia.

Wójt Gminy Lądek

/-/Artur Miętkiewicz